ГОСТ 17461-84

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Термины и определения Technology in logging industry. Terms and definitions | ГОСТ 17461-84 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.86

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий, относящихся к технологии лесозаготовительной промышленности.

Установленные настоящим стандартом термины обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий. В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком (D) и английском (Е) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые - курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |
| 1. Лесозаготовительная промышленность D. Holzwirtschaft Е. Logging industry | Отрасль лесной промышленности и лесного хозяйства, занимающаяся заготовкой, трелевкой, вывозкой, первичной обработкой и переработкой деревьев, хлыстов, лесоматериалов и отходов лесозаготовок |
| 2. Лесозаготовки Ндп. Лесоразработки D. Holzeinschlag Е. Logging | Заготовка древесного сырья, включающая лесосечные работы, вывозку и работы на лесопромышленном складе |
| 3. Лесоэксплуатация D. Forstnutzungen Е. Forest exploitation | Заготовка древесного сырья, живицы и продуктов побочного пользования. Примечание. К продуктам побочного пользования относятся: березовый сок, береста, кап и др. |
| 4. Лесосырьевая база D. Holzrohstoffasis Е. Forest tract | Часть территории лесного фонда, закрепленная на установленный срок за лесозаготовительным предприятием |
| 5. Лесосечный фонд D. Holzeinschlagfond Е. Merchantable volume | Часть лесосырьевой базы, отведенная для рубки на установленный срок |
| 6. Первичная обработка древесного сырья Ндп. Первичная обработка древесины Первичная обработка круглого леса Е. Primary processing of raw material | Механическая обработка деревьев, хлыстов и круглых лесоматериалов, включающая очистку деревьев от сучьев, раскряжевку хлыстов и долготья, сортировку круглых лесоматериалов и удаление гнили, а также отделение древесной зелени и окорку |
| 7. Первичная переработка древесного сырья Ндп. Первичная переработка древесины D. Rohholzbearbeitung Е. Primary processing of wood raw material | Механическая переработка отдельных видов древесного сырья, включающая распиловку, раскалывание и измельчение |
| 8. Лесосечные работы D. Holzeinschlagsarbeiten E. Cutting area work | Комплекс основных технологических и переместительных операций, а также подготовительных и вспомогательных работ на лесосеке |
| 9. Лесосека D. Schlagfläche E. Cutting area | По ГОСТ 18486 |
| 10. Делянка D. Parzelle E. Area of rsew | По ГОСТ 18486 |
| 11. Пасека D. Rückeweg E. Skidding trail | Часть делянки, с которой поваленные деревья или хлысты трелюются по одному трелевочному волоку |
| 12. Трелевочный волок Волок D. Hauptrückeweg E. Hauling route | Простейший путь, по которому осуществляется трелевка или прямая вывозка |
| 13. Пасечный трелевочный волок Пасечный волок D. Schlagstreifenrückeweg Е. Skidding trail in cutting strip | Трелевочный волок, расположенный в пределах пасеки |
| 14. Магистральный трелевочный волок Магистральный волок D. Hauptrückeweg Е. Main skidding trail | Трелевочный волок, соединяющий лесопогрузочный пункт с несколькими пасечными волоками |
| 15. Технологическая карта разработки лесосеки D. Technologische Karte der Schlagflachenerschliessung E. Chart for harvesting cutting area | Документ, регламентирующий порядок освоения лесосеки, содержащий характеристику и схему, а также основные производственные показатели |
| 16. Подготовительные работы на лесосеке D. Vorbareitungsarbeiten auf der Schlagfläche E. Preparatory work in cutting area | Операции по созданию необходимых условий для выполнения основных работ на лесосеке, включая подготовку лесосек, лесопогрузочных пунктов, обустройство мастерского участка и выбор трасс усов лесовозных дорог, монтаж и демонтаж оборудования |
| 17. Подготовка лесосек D. Vorbereitung der Schlagflächen E. Preparation of cutting area | Операции, выполняемые до проведения основных работ на лесосеке: уборка опасных деревьев, разметка магистральных трелевочных волоков |
| 18. Опасные деревья D. Gefährliche Bäume E. Dangerous trees | Гнилые, сухостойные, зависшие, ветровальные, буреломные и сломанные деревья, представляющие опасность для работающих на лесосеке |
| 19. Обустройство мастерского участка D. Einrichtung von Meisterbereich | Оснащение мастерского участка технологическим оборудованием и средствами пожаротушения, их размещение на лесосеке, а также установка средств связи и устройство противопожарной минерализованной полосы |
| 20. Основные работы на лесосеке D. Hauptarbeiten auf der Schlägflache E. Basic operations in cutting area | Валка, пакетирование деревьев, очистка их от сучьев, трелевка и погрузка хлыстов или деревьев, а при заготовке сортиментов или технологической щепы - также раскряжевка, сортировка, штабелевка, измельчение и погрузка |
| 21. Вспомогательные работы на лесосеке D. Hilfsarbeiten auf der Schlägflache E. Auxiliary work in the cutting area | Операции по техническому обслуживанию лесосечных машин, их охране, снабжению горючесмазочными материалами, а также бытовое обслуживание персонала, работающего в лесу |
| 22. Лесопромышленный склад Лесосклад D. Betriebsholzlager Holzlager E. Industrial timber worksite | Лесопогрузочный пункт, оборудованный техническими средствами для первичной обработки древесного сырья, хранения, погрузки или пуска в сплав хлыстов и сортиментов, а также для переработки древесных отходов |
| 23. Верхний лесопромышленный склад Верхний лесосклад D. Beladepunkt E. Upper landing | Лесопромышленный склад, расположенный на лесосеке у лесовозной дороги |
| 24. Лесопогрузочный пункт D. Verladeplatz E. Timber storage site | Площадка у лесотранспортного или сплавного пути для временного размещения деревьев, хлыстов, сортиментов и для их погрузки на лесотранспортные средства или для пуска в сплав |
| 25. Промежуточный лесопромышленный склад Промежуточный лесосклад | Лесопромышленный склад, расположенный у лесовозной дороги, для размещения запаса деревьев и хлыстов |
| 26. Нижний лесопромышленный склад Нижний лесосклад D. Holzhof E. Lower landing | Лесопромышленный склад, расположенный в пункте примыкания лесовозной дороги к путям общего пользования |
| 27. Прирельсовый лесопромышленный склад Прирельсовый лесосклад D. Holzhof mit Bahnanschluss E. Lower landing on railway | Лесопромышленный склад, расположенный у железной дороги |
| 28. Береговой лесопромышленный склад Береговой лесосклад D. Uferholzhof | Лесопромышленный склад, расположенный у водного пути |
| 29. Приречный лесопромышленный склад Приречный лесосклад D. Flüssholzhof E. River lower landing | Береговой лесопромышленный склад, расположенный у сплавной реки |
| 30. Вместимость лесопромышленного склада Ндп. Емкость лесопромышленного склада D. Holzhofkapazität | Количество лесоматериалов в плотных кубометрах, которое может быть размещено на площади лесопромышленного склада |
| 31. Производительность лесопромышленного склада E. Production of cut wood | Количество лесоматериалов, обрабатываемое на лесопромышленном складе, за единицу времени (сутки, месяц, год) |
| 32. Пачка деревьев (хлыстов, сортиментов) D. Bündel von Bäumen, Stämmen oder Sortimenten E. Group of trees/tree-lengths, logs/ | Деревья (хлысты, сортименты), собранные вместе для последующей обработки или перемещения |
| 33. Пакет хлыстов (сортиментов) D. Rundholzpaket Е. Roundwood bundle | Совокупность хлыстов (сортиментов) установленной формы и размеров, фиксированных стропами, обвязкой или контейнером |
| 34. Запас хлыстов (деревьев) D. Stammvorrat Е. Storage of tree-lengths | Резерв хлыстов (деревьев), размещаемых у лесовозных дорог или на лесопромышленных складах, необходимый для бесперебойной и ритмичной работы лесозаготовительного предприятия |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ |
| 35. Валка дерева без корней Е. Felling of trees without roots | Отделение ствола растущего или сухостойного дерева на уровне прикорневой части или выше с оставлением пня |
| 36. Валка деревьев «напроход» | Валка деревьев при безостановочном движении машины в процессе их срезания |
| 37. Валка дерева с корнями D. Baumsclag mit dem Wurzelnetzt E. Felling of trees including roots | Извлечение целого дерева из грунта путем выдергивания или опрокидывания |
| 38. Подпил дерева D. Fallkerb E. Undercut | Начальная операция валки дерева, способствующая падению спиленного дерева в заданном направлении, осуществляемая посредством выполнения одного или двух резов у основания ствола со стороны направления падения дерева |
| 39. Недопил дерева D. Bruchleiste E. Holding bridge | Участок древесины ствола в виде перемычки, оставляемый при спиливании дерева и способствующий безопасному падению дерева в заданном направлении |
| 40. Сталкивание дерева при валке D. Baumschieben beim Fällen E. Pushing of tree to be felled | Придание дереву импульса для валки в заданном направлении, осуществляемое с помощью различных инструментов и приспособлений |
| 41. Зависание дерева D. Hangenbleiben des Baumes E. Tree lodging | Прекращение падения дерева вследствие застревания его в кронах рядом стоящих деревьев |
| 42. Скол ствола D. Baumstammriss E. Broken separated wood from the stem butt end | По ГОСТ 2140 |
| 43. Отщеп ствола D. Einreissen des Stammes E. Splits in the butt end of stem | По ГОСТ 2140 |
| 44. Пень D. Stock E. Stump | Прикорневая часть дерева, остающаяся после валки над грунтом |
| 45. Козырек D. Bruchstufe E. Sloven | По ГОСТ 2140 |
| 46. Расчистка снега перед валкой дерева Ндп. Огребка снега Отгребка снега Окопка снега D. Schneereinigen vor dem Baumfällen E. Snow removal before felling | Удаление снега вокруг дерева с целью уменьшения высоты пня при валке, а также на дорожках для отхода вальщика от падающего дерева |
| 47. Трелевка Ндп. Подвозка дерева Трелевка деревьев с кроной Трелевка стволов с кроной Трелевка стволов с сучьями Трелевка леса в хлыстах Хлыстовая трелевка Трелевка хлыстами Трелевка леса в сортиментах Сортиментная трелевка Трелевка сортиментами D. Holzrücken Е. Skidding | Перемещение деревьев, хлыстов и (или) сортиментов от места валки до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги |
| 48. Чокерная трелевка | Трелевка с использованием чокеров |
| 49. Трелевка волоком D. Holzrücken im Schleifen | Чокерная трелевка, при которой нижний ряд перемещаемой пачки деревьев, хлыстов или сортиментов соприкасается с грунтом по всей длине |
| 50. Бесчокерная трелевка D. Chokerlose Holzrückung E. Chokerless skidding | Трелевка с использованием механизированного захватного устройства, смонтированного на трелевочной машине или установке |
| 51. Трелевка деревьев (хлыстов) за комель | - |
| 52. Трелевка деревьев (хлыстов) за вершину | - |
| 53. Трелевка в полупогруженном положении Ндп. Трелевка в полупогруженном состоянии D. Holzrücken im Halbschleifen Е. Timber skidding | Трелевка, при которой один из концов каждого перемещаемого дерева, хлыста или сортимента располагается на погрузочном устройстве машины |
| 54. Трелевка в погруженном положении Ндп. Трелевка в погруженном состоянии D. Holzrücken im Verladen Е. Timber forwarding . | Трелевка, при которой деревья, хлысты или сортименты перемещаются машиной без соприкосновения с грунтом |
| 55. Полуподвесная трелевка Ндп. Полувоздушная трелевка D. Halbaufhängerücken Е. Highlead yarding | Трелевка, при которой один из концов каждого перемещаемого дерева, хлыста или сортимента подвешен к канату трелевочной установки, а второй конец соприкасается с грунтом |
| 56. Подвесная трелевка Ндп. Воздушная трелевка D. Luftrückung Е. Skyline yarding | Трелевка, при которой деревья, хлысты или сортименты перемещаются канатной установкой в полностью подвешенном положении |
| 57. Формирование пачки деревьев (хлыстов, сортиментов) Ндп. Сбор воза Сбор пачки леса D. Formierung der Ladung Е. Bundle assembling | Сбор пачки деревьев (хлыстов, сортиментов) с помощью механизированного захватного устройства, смонтированного на машине, либо подтаскиванием их грузовым канатом трелевочного трактора или лебедки |
| 58. Чокеровка D. Chokern E. Choking | Ручная прицепка деревьев, хлыстов или сортиментов к грузовому канату трелевочного трактора или канатной трелевочной установки с помощью чокеров |
| 59. Очистка деревьев от сучьев D. Astreinigung E. Limb-stripping of trees | Обрубка, обрезка или обламывание сучьев с деревьев |
| 60. Пачковая очистка деревьев от сучьев D. Gruppenentastung Е. Tree bundle limbing | Одновременная очистка пачки деревьев от сучьев |
| 61. Обрубка сучьев D. Entasten Е. Limbing by axe | Удаление сучьев топором |
| 62. Обрезка сучьев Ндп. Срезка сучьев Срезание сучьев D. Entastung Е. Limbing | Удаление сучьев с помощью переносных механизмов, передвижных или стационарных сучкорезных установок |
| 63. Зачистка сучьев D. Reinigung von Ästen Е. Clean limbing | Механизированное или с помощью топора удаление остатков сучьев с лесоматериалов до размеров, соответствующих требованиям нормативно-технической документации |
| 64. Разобщение пачки деревьев (хлыстов, сортиментов) Ндп. Разбор пачки деревьев Растаскивание пачки деревьев Раскатка пачки деревьев D. Teilung von Baumen, Stämmen oder Sortimentbündel E. Log unscrambling | Разъединение деревьев (хлыстов, сортиментов), собранных в пачку, для поштучной подачи на последующие операции |
| 65. Разметка хлыста (долготья) D. Stammarkieren E. Marking of tree lengths | Нанесение на хлыст (долготье) меток, определяющих длину намечаемых сортиментов с учетом их размерно-качественных характеристик |
| 66. Раскряжевка хлыстов Ндп. Разделка хлыстов Раскрой хлыстов Раскряжевка древесины D. Stammeinschneiden Е. Bucking | Поперечное деление хлыстов на долготье и (или) сортименты |
| 67. Поштучная раскряжевка хлыстов Ндп. Индивидуальная раскряжевка хлыстов D. Stückweises Ablängen | Раскряжевка отдельных хлыстов с предварительной оценкой качества каждого хлыста |
| 68. Пачковая раскряжевка хлыстов Ндп. Групповая раскряжевка хлыстов D. Gruppenablängen Е. Bundle bucking | Одновременная раскряжевка пачки хлыстов |
| 69. Разделка долготья Ндп. Раскряжевка долготья Разделка древесины D. Aufarbeitung von Langholz Е. Bucking of long logs | Поперечное деление долготья на сортименты |
| 70. Оторцовка Ндп. Отторцовка D. Kappen E. Off-cutting | Опиливание хлыстов и сортиментов для получения торцовой поверхности, перпендикулярной к их продольной оси |
| 71. Окорка Ндп. Окаривание Ошкуривание Ошкуровка D. Entrindung Е. Barking | Удаление коры с хлыстов и сортиментов |
| 72. Чистая окорка Ндп. Сплошная окорка D. Fein-Entrindung Е. Clean barking | Окорка с полным удалением коры и остатков сучьев |
| 73. Грубая окорка D. Grobe Entrindung Е. Rough barking | Окорка с частичным оставлением коры |
| 74. Пятнистая окорка D. Eleckige Entrindung Е. Patch barking | Грубая окорка с удалением коры пятнами |
| 75. Пролыска D. Streifenentrindung E. Barking in strips | Грубая окорка с удалением коры полосами по всей длине |
| 76. Поштучная окорка D. Stückweise Entrindung | Окорка отдельных сортиментов или хлыстов |
| 77. Пачковая окорка D. Gruppenentrindung E. Bundle barking | Одновременная окорка пачки сортиментов или хлыстов |
| 78. Маркирование круглых лесоматериалов D. Rundholzmarkierung E. Marking of logs | Нанесение знаков, обозначающих назначение сортиментов, сорт и диаметр, на один из торцов круглых лесоматериалов |
| 79. Сортировка круглых лесоматериалов D. Rundholzsortieren E. Grading | Распределение круглых лесоматериалов по породам, качеству, размерам и назначению |
| 80. Раскалывание круглых лесоматериалов D. Rundholzspaltung E. Log-splitting | Разделение круглых лесоматериалов вдоль волокон клиновидным инструментом |
| 81. Удаление гнили | - |
| 82. Производство колотых балансов D. Production von Spaltungs und Schnittfaserholz | - |
| 83. Переработка отходов лесозаготовок D. Verabeitung von Holzabfällen E. Utilization of wood leftovers | Комплекс операций с целью рационального использования отходов лесозаготовок |
| 84. Выработка щепы D. Produktion von Hackschnitzel E. Chip production | Измельчение деревьев, хлыстов, круглых и колотых лесоматериалов и древесных отходов на частицы установленных размеров и формы |
| 85. Заготовка древесной зелени E. Collection of foliage | Отделение хвои, листьев, неодревесневших побегов, почек со свежесрубленных или растущих деревьев |
| 86. Измерение лесоматериалов (хлыстов) D. Abmessung von Rundholz E. Log measurement | Определение толщины и длины лесоматериалов (хлыстов) |
| 87. Определение объема лесоматериалов (хлыстов) D. Holzvolumenmessen E. Determination of volume of logs | - |
| 88. Поштучное определение объема лесоматериалов (хлыстов) D. Stammholzvolumenmessen Е. Piece-by-piece determination of volume of logs | Определение объема каждого лесоматериала (хлыста) по толщине и длине |
| 89. Групповое определение объема лесоматериалов (хлыстов) D. Gruppenmessen von Rohholz E. Aggregate determination of roundwood volume of logs | Определение объема совокупности лесоматериалов (хлыстов) по параметрам пачки, пакета или транспортной емкости |
| 90. Геометрическое определение объема лесоматериалов (хлыстов) D. Geometrie-Abmessung von Rundholz Е. Geometric determination of roundwood volume of logs | Определение объема лесоматериалов (хлыстов) по габаритам их совокупности фиксированной формы |
| 91. Фотографическое определение объема лесоматериалов (хлыстов) D. Photoabmessung von Rundholz E. Photographic determination of roundwood volume of logs | Геометрическое определение объема лесоматериалов (хлыстов) по габаритам и полнодревесности штабеля, которые устанавливаются по его фотографиям, с учетом длины лесоматериалов |
| 92. Электронно-оптическое определение объема лесоматериалов (хлыстов) D. Elektronooptische Verfahren von Holzvolumenmessen E. Electron-optical determination of roundwood volume of logs | Геометрическое определение объема лесоматериалов (хлыстов) по габаритам с применением электронно-оптических средств |
| 93. Весовое определение объема лесоматериалов (хлыстов) D. Abmessung von Rundholz nach dem Gewicht E. Determination of roundwood volume of logs by mass | Определение объема лесоматериалов (хлыстов) путем взвешивания с последующим пересчетом массы в объемные показатели |
| 94. Ксилометрическое определение объема лесоматериалов (хлыстов) D. Hydrostatische Abmessung von Rundholz E. Xylometric determination of roundwood volume of logs | Определение объема лесоматериалов (хлыстов) по объему вытесненной воды при погружении в нее лесоматериалов |
| ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ |
| 95. Погрузка древесины Ндп. Погрузка деревьев с кроной Погрузка леса в хлыстах Погрузка леса в сортиментах Загрузка леса D. Holzverladung E. Timber loading | Комплекс операций по захвату, вертикальному и горизонтальному перемещению и укладке деревьев, хлыстов, лесоматериалов на транспортные средства |
| 96. Погрузка лесоматериалов с «шапкой» | Погрузка лесоматериалов в подвижной состав железных дорог с использованием верхней суженной части габарита погрузки |
| 97. Пакетная погрузка лесоматериалов (хлыстов) | Погрузка пакетов лесоматериалов (хлыстов) на транспортные средства |
| 98. Пакетирование лесоматериалов (хлыстов) D. Rundholzpaketieren E. Formation of roundwood bundle | - |
| 99. Выгрузка древесины Ндп. Разгрузка леса Разгрузка деревьев Разгрузка древесины Разгрузка хлыстов Разгрузка сортиментов D. Holzabladen E. Unloading of wood | Комплекс операций по захвату и перемещению деревьев, хлыстов, лесоматериалов после завершения транспортирования |
| 100. Штабель лесоматериалов (хлыстов) D. Rundholzstapel E. Stack of roundwood | Параллельно и ровно уложенные в несколько рядов по высоте лесоматериалов (хлысты) |
| 101. Плотный штабель лесоматериалов (хлыстов) Ндп. Беспрокладочный штабель D. Rundholzstapeln E. Stacking of roundwood | Штабель, в котором лесоматериалы (хлысты) уложены без прокладок |
| 102. Рядовой штабель лесоматериалов (хлыстов) D. Reihenstapel | Штабель, в котором лесоматериалы (хлысты) уложены плотными рядами, отделенными друг от друга горизонтальными прокладками |
| 103. Плотнорядовой штабель лесоматериалов (хлыстов) | Штабель, в котором лесоматериалы (хлысты) уложены многослойными рядами, отделенными друг от друга горизонтальными прокладками |
| 104. Пачковый штабель лесоматериалов (хлыстов) D. Bündelstapel | Штабель, в котором лесоматериалы (хлысты) уложены пачками, отделенными друг от друга прокладками |
| 105. Пакетный штабель лесоматериалов (хлыстов) D. Paketstapel | Штабель из пакетов лесоматериалов (хлыстов) |
| 106. Штабелевка лесоматериалов (деревьев, хлыстов) Ндп. Штабелевание круглых лесоматериалов Штабелирование круглых лесоматериалов D. Rundholzstapeln Е. Log stacking | Укладка лесоматериалов (деревьев, хлыстов) в штабель |
| 107. Поленница D. Scheitholz Е. Pile of wood | Штабель из круглых или колотых поленьев |
| 108. Вывозка древесины D. Holzabfuhr E. Wood hauling | Перемещение транспортным средством деревьев, хлыстов, лесоматериалов от погрузочного пункта до мест временного хранения или обработки |
| 109. Прямая вывозка древесины D. Direkte Holzabfuhr E. Wood hauling from stump to lower landing | Вывозка деревьев, хлыстов, лесоматериалов от места валки непосредственно до места временного хранения или обработки |
| 110. Воздушное транспортирование древесины D. Zufttransport von Holz E. Skyline timber hauling (treeleugths, trees, assortiment) | Перемещение деревьев, хлыстов, лесоматериалов летательными аппаратами |
| ЛЕСОВОЗНЫЕ ДОРОГИ |
| 111. Лесовозная дорога D. Holzabfugrweg E. Haulroad | Дорога, предназначенная для вывозки древесины |
| 112. Магистраль лесовозной дороги D. Hauptweg E. Main haulroad | Основной участок лесовозной дороги, связывающей осваиваемый лесной массив с лесопромышленным складом, грузосборочной дорогой и дорогой общего пользования или пунктом потребления и рассчитанный на весь период эксплуатации лесосырьевой базы предприятия |
| 113. Ветка лесовозной дороги D. Nebenweg E. Subsidiary haulroad | Ответвление от магистрали лесовозной дороги, обслуживающее часть лесосырьевой базы предприятия и находящееся в эксплуатации не менее двух лет |
| 114. Лесовозный ус D. Abfuhrweg E. Haulroad feeder | Временный лесовозный путь со сроком эксплуатации не более года, примыкающий к ветке или магистрали лесовозной дороги и предназначенный для освоения отдельных лесосек |
| 115. Грузосборочная лесовозная дорога | Лесовозная дорога, обслуживающая несколько лесозаготовительных предприятий |
| 116. Автомобильная лесовозная дорога Лесовозная автодорога D. LRW-Holzabfuhrweg Е. Truck haulroad | - |
| 117. Гравийная лесовозная дорога D. Kiesweg Е. Gravel road | - |
| 118. Щебеночная лесовозная дорога D. Schotterweg Е. Road surfaced with chippings | - |
| 119. Грунтощебеночная лесовозная дорога D. Schottererdweg | Автомобильная лесовозная дорога с покрытием из грунта и щебня, перемешанных в определенной пропорции |
| 120. Колейная железобетонная лесовозная дорога D. Spureeisenbetonweg Е. Road with strips of reinforced concrete slabs | Автомобильная лесовозная дорога с покрытием из железобетонных дорожных плит, уложенных по полосам движения колес автопоезда |
| 121. Лесовозная дорога с укрепленным покрытием Ндп. Лесовозная дорога со стабилизированным покрытием D. Holzabfuhweg mit Bindebelag Е. Stabilised road | Автомобильная лесовозная дорога с покрытием из грунта, гравия, грунто-гравийных смесей, щебня, грунто-щебня, обработанных вяжущими материалами |
| 122. Лежневая лесовозная дорога Ндп. Лежневка Автолежневка D. Holzgeleisweg Е. Wood strip road | Автомобильная лесовозная дорога с деревянным покрытием, уложенным по полосам движения колес автопоезда |
| 123. Грунтовая лесовозная дорога D. Erdweg Е. Earth road | - |
| 124. Лесовозная дорога с инвентарным покрытием | Временная автомобильная лесовозная дорога с покрытием из переносных элементов Примечание. Переносные элементы - деревянные щиты, гибкие деревянные ленты, железобетонные плиты и др. |
| 125. Лесовозная дорога круглогодового действия D. Holzabfuhrtrasse Е. All-weather logging road |  |
| 126. Лесовозная дорога сезонного действия D. Zeitabfuhrweg Е. Temporary logging road | Лесовозная дорога, действующая в один из сезонов года |
| 127. Зимняя лесовозная дорога D. Winterweg | Лесовозная дорога сезонного действия, функционирующая в зимний период |
| 128. Снежная лесовозная дорога D. Schneeweg Е. Snow road | Зимняя лесовозная дорога с покрытием из уплотненного снега |
| 129. Ледяная лесовозная дорога D. Eisweg Е. Iced road | Зимняя лесовозная дорога со сплошным или колейным ледяным покрытием |
| 130. Снежно-ледяная лесовозная дорога D. Schnee-Eisweg Е. Snow-iced road | Снежная лесовозная дорога, обработанная водой |
| 131. Железная лесовозная дорога D. Eisenbahn für Holzabfuhr Е. Logging railroad | - |
| 132. Грузооборот лесовозной дороги D. Güterverkehr von Holzabfuhrweg E. Freight turn-over of haulroad | Количество лесоматериалов, хлыстов в кубометрах, перевозимое по лесовозной дороге за сутки, месяц или год |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Автодорога лесовозная	116

Автолежневка	122

База лесосырьевая	4

Валка дерева без корней	35

Валка дерева с корнями	37

Валка деревьев «напроход»	36

Ветка лесовозной дороги	113

Вместимость лесопромышленного склада	30

Волок	12

Волок магистральный	14

Волок пасечный	13

Волок трелевочный	12

Волок трелевочный магистральный	14

Волок трелевочный пасечный	13

Вывозка древесины	108

Вывозка древесины прямая	109

Выгрузка древесины	99

Выработка щепы	84

Грузооборот лесовозной дороги	132

Делянка	10

Деревья опасные	18

Дорога лесовозная	111

Дорога лесовозная автомобильная	116

Дорога лесовозная гравийная	117

Дорога лесовозная грузосборочная	115

Дорога лесовозная грунтощебеночная	119

Дорога лесовозная грунтовая	123

Дорога лесовозная железная	131

Дорога лесовозная железобетонная колейная	120

Дорога лесовозная зимняя	127

Дорога лесовозная круглогодового действия	125

Дорога лесовозная ледяная	129

Дорога лесовозная лежневая	122

Дорога лесовозная с инвентарным покрытием	124

Дорога лесовозная с укрепленным покрытием	121

Дорога лесовозная со стабилизированным покрытием	121

Дорога лесовозная сезонного действия	126

Дорога лесовозная снежная	128

Дорога лесовозная снежно-ледяная	130

Дорога лесовозная щебеночная	118

Емкость лесопромышленного склада	30

Зависание дерева	41

Заготовка древесиной зелени	85

Загрузка леса	95

Запас хлыстов (деревьев)	34

Зачистка сучьев	63

Измерение лесоматериалов (хлыстов)	86

Карта разработки лесосеки технологическая	15

Козырек	45

Лежневка	122

Лесозаготовки	2

Лесоразработки	2

Лесосека	9

Лесосклад	22

Лесосклад береговой	28

Лесосклад нижний	26

Лесосклад верхний	23

Лесосклад прирельсовый	27

Лесосклад приречный	29

Лесосклад промежуточный	25

Лесоэксплуатация	3

Магистраль лесовозной дороги	112

Маркирование круглых лесоматериалов	78

Недопил дерева	39

Обработка древесины первичная	6

Обработка древесного сырья первичная	6

Обработка круглого леса первичная	6

Обрезка сучьев	62

Обрубка сучьев	61

Обустройство мастерского участка	19

Огребка снега	46

Окаривание	71

Окопка снега	46

Окорка	71

Окорка грубая	73

Окорка пачковая	77

Окорка поштучная	76

Окорка пятнистая	74

Окорка сплошная	72

Окорка чистая	72

Определение объема лесоматериалов (хлыстов)	87

Определение объема лесоматериалов (хлыстов) весовое	93

Определение объема лесоматериалов (хлыстов) геометрическое	90

Определение объема лесоматериалов (хлыстов) групповое	89

Определение объема лесоматериалов (хлыстов) ксилометрическое	94

Определение объема лесоматериалов (хлыстов) поштучное	88

Определение объема лесоматериалов (хлыстов) фотографическое	91

Определение объема лесоматериалов (хлыстов)

электронно-оптическое	92

Отгребка снега	46

Оторцовка	70

Отторцовка	70

Отщеп ствола	43

Очистка деревьев от сучьев	59

Очистка деревьев от сучьев пачковая	60

Ошкуривание	71

Ошкуровка	71

Пакет хлыстов (сортиментов)	33

Пакетирование лесоматериалов (хлыстов)	98

Пасека	11

Пачка деревьев (хлыстов, сортиментов)	32

Пень	44

Переработка древесины первичная	7

Переработка древесного сырья первичная	7

Переработка отходов лесозаготовок	83

Погрузка деревьев с кроной	95

Погрузка древесины	95

Погрузка лесоматериалов с «шапкой»	96

Погрузка леса в сортиментах	95

Погрузка леса в хлыстах	95

Погрузка лесоматериалов (хлыстов) пакетная	97

Подвозка дерева	47

Подготовка лесосек	17

Подпил дерева	38

Поленница	107

Производительность лесопромышленного склада	31

Производство колотых балансов	82

Пролыска	75

Промышленность лесозаготовительная	1

Пункт лесопогрузочный	24

Работы лесосечные	8

Работы на лесосеке вспомогательные	21

Работы на лесосеке основные	20

Работы на лесосеке подготовительные	16

Разбор пачки деревьев	64

Разгрузка деревьев	99

Разгрузка древесины	99

Разгрузка леса	99

Разгрузка сортиментов	99

Разгрузка хлыстов	99

Разделка древесины	69

Разделка долготья	69

Разделка хлыстов	66

Разметка хлыста (долготья)	65

Разобщение пачки деревьев (хлыстов, сортиментов)	64

Раскалывание круглых лесоматериалов	80

Раскатка пачки деревьев	64

Раскрой хлыстов	66

Раскряжевка долготья	69

Раскряжевка хлыстов пачковая	68

Раскряжевка древесины	66

Раскряжевка хлыстов групповая	68

Раскряжевка хлыстов индивидуальная	67

Раскряжевка хлыстов поштучная	67

Раскряжевка хлыстов	66

Растаскивание пачки деревье	64

Расчистка снега перед валкой дерева	46

Сбор воза	57

Сбор пачки леса	57

Склад лесопромышленный	22

Склад лесопромышленный береговой	28

Склад лесопромышленный верхний	23

Склад лесопромышленный нижний	26

Склад лесопромышленный прирельсовый	27

Склад лесопромышленный приречный	29

Склад лесопромышленный промежуточный	25

Скол ствола	42

Сортировка круглых лесоматериалов	79

Срезание сучьев	62

Срезка сучьев	62

Сталкивание дерева при валке	40

Транспортирование древесины воздушное	110

Трелевка	47

Трелевка воздушная	56

Трелевка деревьев (хлыстов) за комель	51

Трелевка деревьев (хлыстов) за вершину	52

Трелевка деревьев с кроной	47

Трелевка бесчокерная	50

Трелевка в погруженном положении	54

Трелевка в погруженном состоянии	54

Трелевка в полупогруженном положении	53

Трелевка в полупогруженном состоянии	53

Трелевка леса в сортиментах	47

Трелевка леса в хлыстах	47

Трелевка волокон	49

Трелевка подвесная	56

Трелевка полувоздушная	55

Трелевка полуподвесная	55

Трелевка покерная	48

Трелевка стволов с кроной	47

Трелевка стволов с сучьями	47

Трелевка сортиментная	47

Трелевка сортиментами	47

Трелевка хлыстами	47

Трелевка хлыстовая	47

Удаление гнили	81

Ус лесовозный	114

Фонд лесосечный	5

Формирование пачки деревьев (хлыстов, сортиментов)	57

Чокеровка	58

Штабель лесоматериалов (хлыстов)	100

Штабель беспрокладочный	101

Штабель лесоматериалов (хлыстов) пакетный	105

Штабель лесоматериалов (хлыстов) пачковый	104

Штабель лесоматериалов (хлыстов) плотный	101

Штабель лесоматериалов (хлыстов) плотнорядовой	103

Штабель лесоматериалов (хлыстов) рядовой	102

Штабелевание круглых лесоматериалов	106

Штабелевка лесоматериалов (деревьев, хлыстов)	106

Штабелирование круглых лесоматериалов	106

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abfuhrweg	114

Ablängen, stückweises	67

Abmessung von Rundholz	86

Abmessung von Rundholz, hydrostatische	94

Abmessung von Rundholz nach dem Gewicht	93

Astreinigung	59

Aufarbeitung von Langholz	69

Baumfällen	35

Baumschieben beim Fällen	40

Baumschlag mit dem Wurzelnetz	37

Baumstammriss	42

Bäume, gefährliche	18

Beladepunkt	23

Betriebsholzlager, Holzlager	22

Bruchleiste	39

Bruchstufe	45

Bündelstapel	104

Bündel von Bäumen, Stämmen oder Sortimenten	32

Chokern	58

Einreisen des Stammes	43

Einrichtung von Meisterbereich	19

Eisweg	129

Eisenbahn fur Holzabfuhr	131

Elektronooptische Verfahren von Holzvolumenmessen	92

Entasten	61

Entastung	62

Entrindung	71

Entrindung, fleckige	74

Entrindung, grobe	73

Entrindung, stückweise	76

Erweg	123

Erstbearbeitung von Rundholz	6

Fallkerb	38

Fein-Entrindung	72

Feststapel	101

Flüssholzhof	29

Formierung der Ladung	57

Forstnutzungen	3

Geometrie-Abmessung von Rundholz	90

Gruppenablängen	68

Gruppenentastung	60

Gruppenmessen von Rohholz	89

Gmppenentrindung	77

Güterverkehr von Holzabfuhrweg	132

Halbaufhängerücken	55

Hauptarbeiten auf der Schlagfläche	20

Hauptrückeweg	14

Hauptweg	112

Hängenbleiben des Baumes	41

Hilfsarbeiten auf der Schlagfläche	21

Holzabfuhr	108

Holzabruhr, direkte	109

Holzabfuhrtrasse	125

Holzabfuhrweg	111

Holzabfuhrweg mil Bindebelag	121

Holzabladen	99

Holzeinschlag	2

Holzeinschlagfond	5

Holzeinschlagsarbeiten	8

Holzgeleisweg	122

Holzhof	26

Holzhof mit Bahnanschluss	27

Holzhofkapazität	30

Holzrohstofibasis	4

Holzrücken	47

Holzrücken im Halbschleifen	53

Holzrücken im Schleifen	49

Holzrücken im Verladen	54

Holzrückung, chokerlose	50

Holzverladung	95

Holzvolumenmessen	87

Holzwirtschaft	1

Kappen	70

Karte der Schlagflächenerschliessung, technologische	15

Kiesweg	117

IRW- Molzabfuhrweg	116

Luftrückung	56

Lufttransport von Holz	110

Nebenweg	113

Paketstapel	105

Parzelle	10

Photoabmessung von Rundholz	91

Produktion von Hackschnitzel	84

Produktion von Spaltungs und Schnittfaserholz	82

Reihenstapel	102

Reinigung von Asten	63

Rohholzbearbeitung	7

Rundholzmarkierung	78

Rundholzpaket	33

Rundholzpaketieren	98

Rundholzsortieren	79

Rundholzspaltung	80

Rundholzstapel	100

Rundholzstapeln	106

Rückeweg	12

Scheitholz	107

Schlagfläche	9

Schlagstreifen	11

Schlagstreifenrückeweg	13

Schnee-Eisweg	130

Schneereinigen vor dem Baumfällen	46

Schneeweg	128

Schotterweg	118

Schottererdweg	119

Spureisenbetonweg	120

Stammarkieren	65

Stammeinschneiden	66

Stammvorrat	34

Stock	44

Stammholzvolumenmessen	88

Strabenholzlager	25

Streifenentrindung	75

Teilung von Bäumen, Stämmen oder Sortimentbündel	64

Uferholzhof	28

Ununterbrochenes Holzschlagen	36

Verarbeitung von Holzabfällen	83

Verladeplat	24

Vorbereitung der Schlagflächen	17

Vorbereitungsarbeiten auf der Schlagfläche	16

Winterweg	127

Zeitabfuhrweg	126

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Area, cutting	9

Area of crew	10

Assembling, bundle	57

Barking	71

Barking, bundle	77

Barking, clean	72

Barking in strips	75

Barking, patch	74

Barking, rough	73

Bridge, holding	39

Bucking	66

Bucking, bundle	68

Bucking of long logs	69

Bundle, roundwood	33

Chart for harvesting cutting area	15

Choking	58

Collection of foliage	85

Determination of roundwood volume of logs, aggregate	89

Determination of roundwood volume of logs by mass	93

Determination of roundwood volume of logs, electron-optical	92

Determination of roundwood volume of logs, geometric	90

Determination of roundwood volume of logs, photographic	91

Determination of roundwood volume of logs, xylometric	94

Determination of volume of logs	87

Exploitation, forest	3

Feeder, haulroad	114

Felling of trees including roots	37

Felling of trees without roots	35

Formation of roundwood bundle	98

Forwarding, timber	54

Grading	79

Group of trees	32

Hauling route	12

Haulroad	111

Haulroad, main	112

Haulroad, subsidiary	113

Industry, logging	1

Landing, lower	26

Landing, lower, on railway	27

Landing, lower, river	29

Landing, upper	23

Limbing	62

Limbing by axe	61

Limbing, clean	63

Limbing, tree bundle	60

Limb-stripping of trees	59

Loading, timber	95

Lodging, tree	41

Logging	2

Log measurement	86

Log-splitting	80

Marking of logs	78

Marking of tree lengths	65

Off- cutting	70

Operations, basic, in cutting area	20

Piece-by-piece determination of volume of logs	88

Pile of wood	107

Preparation of cutting area	17

Primary processing of raw material	6

Processing, primary, of wood raw material	7

Production, chip	84

Production of cut wood	31

Pushing of tree to be felled	40

Railroad, logging	131

Removal, snow, before felling	46

Road, all-weather, logging	125

Road, earth	123

Road, gravel	117

Road, iced	129

Road, snow	128

Road, snow-iced	130

Road, stabilised	121

Road surfaced with chippings	118

Road, temporary, logging	126

Road with strips of reinforced concrete slabs	120

Road, wood, strip	122

Skidding	47

Skidding, chokerless	50

Skidding, timber	53

Skyline timber hauling (tree-lengths, trees, assortment)	110

Sloven	45

Splits in the butt end of stem	43

Stack of roundwood	100

Stacking of roundwood	101

Storage of tree-lengths	34

Stump	44

Timber storage site	24

Timber worksite, industrial	22

Tract, forest	4

Trail, main skidding	14

Trail, skidding	11

Trail, skidding, in cutting strip	13

Trees, dangerous	18

Truck haulroad	116

Turn-over, freight, of haulroad	132

Turn-over, freight, of lower landing	31

Undercut	38

Unloading of wood	99

Unscrambling, log	64

Utilization of wood leftovers	83

Volume, merchantable	5

Wood, broken, separated from the stem butt end	42

Wood hauling	108

Wood hauling from stump to lower landing	109

Work, auxiliary, in the cutting area	21

Work, cutting area	8

Work, preparatory, in cutting area	16

Yarding, highlead	55

Yarding, skyline	56

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР но стандартам от 14.12.84 № 4435

3. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 8965-87

4. ВЗАМЕН ГОСТ 17461-77

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2140-81 | 42; 43; 45 |
| ГОСТ 18486-87 | 9; 10 |

6. ИЗДАНИЕ (январь 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1988 г. (ИУС 12-88)

СОДЕРЖАНИЕ

Общие понятия 1 Основные технологические процессы и операции 4 Погрузочно-транспортные операции 7 Лесовозные дороги 8 Алфавитный указатель терминов на русском языке 10 Алфавитный указатель терминов на немецком языке 14 Алфавитный указатель терминов на английском языке 16